ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый запрос предложений

на выполнение работ:
«Разработка проектной документации на

ликвидацию опасных производственных объектов Каспийской ТЭЦ ООО «Дагестанэнерго»»

г. Махачкала
 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие сведения об объекте и предмете закупки	3

2.	Проект договора	8

3.	Инструкция претенденту	17

4.	Условия и порядок проведения закупки..……………....………….….…….20

# Общие сведения об объекте и предмете запроса предложений

- Район проектирования: г. Каспийск, ул. Ленина, 1

- Вид проектирования: ликвидация

- Стадийность проектирования: проектная  документация.

- Цель проектирования:

Ликвидация опасных производственных объектов в соответствие с требованиями промышленной безопасности:

| №№ п/п | Наименование технического устройства, входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, регистрационный №(если есть), заводской №, наименование опасного вещества | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества Количество обслуживающего персонала | Признак опаснос-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка главного корпуса Участка Каспийской ТЭЦ, тип 3.2. |
| 1 | Паровой котел | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115 0С | НЗЛ -650 - 5 шт. рег. №№ 536, 537, 538,539,540 | Р=32кгс/см2, Тп.п.= 420 0С Год изготовления: 1935 Год ввода в эксплуатацию: 1948, 1950, 1948, 1948,1948 | 2.2. |
| 2 | Паропровод | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115 0С. | 2 шт. рег. №: 37 зав. №№ 1, 2 | Ø273х10, ст.10 L = 109 м (каждый) Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2. |
| 3 | Паропровод с РОУ | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115 0С. | 3 шт. рег. №№ 409/1, 409/2, 415 зав. №№ 1, 3, 4 | Р раб = 33/16 кгс/см2 год изготовления: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2. |
| 4 | РОУ 60 | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более115 0С. | 1 шт. Рег. №: 416 зав. № 2 | Рраб = 33/6 кгс/см2 год изготов-ия: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2. |
| 5 | Кран мостовой | Использование грузоподъемных механизмов | 1 ед. рег. № 510 | Грузоподъемность – 20 т. год изготовления: 1936 Год ввода в эксплуатацию: 1960 | 2.3. |
| 6 | Газопровод высокого давления | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 линия | Рраб=3 кгс/см2 год изготовления: 1965 Год ввода в эксплуатацию: 1965 | 2.1. |
| 7 | Газопровод среднего давления | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 линия | Рраб=0,5 кгс/см2 год изготовления: 1965 Год ввода в эксплуатацию: 1965 | 2.1. |
| 8 | Природный газ | Хранение и транспортирование опасных веществ | Компонентный состав по госту: ГОСТ 18917-82 | Количество- 53,7 млн. м3/в год | 2.1. |
| №№ п/п | Наименование технического устройства, входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, регистрационный №(если есть), заводской №, наименование опасного вещества | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества Количество обслуживающего персонала | Признак опаснос-ти |
| 1 | Мазутный подогреватель | . Хранение и транспортирование опасных веществ | ПМ 64-60 -1 шт. ПМ 40-30– 1 шт. рег. №№: 16724,17257 зав. № №: 1, 3 | Т.пара .= 180 0С Рраб = 5кгс/см2 Год изготовления: 1975, 1984 Год ввода в ксплуатацию: 1979, 1990 | 2.1. |
| 2 | Резервуар мазута | Хранение и транспортирование опасных веществ | 3 шт. рег. №№ 172, 173, 55 зав. №№ 1. 2. 3 | V = 2000 м3 год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.1. |
| 3 | Эстакада мазу- тослива | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 шт. | Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.1. |
| 4 | Мазутный расходный бак | Хранение и транспортирование опасных веществ | 2 шт. рег.№№050, 049 зав. №№ 1, 2 | V = 235 м3 год изготовления: 1956 Год ввода в эксплуатацию: 1956 | 2.1. |
| 5 | Мазутный расходный бак | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 шт. рег. №№ 26285, 26682 зав. №№: 49033, 50619 | V = 720 м3 год изготовления: 1956 Год ввода в эксплуатацию: 1956 | 2.1. |
| 6 | Мазутные насосы | Хранение и транспортирование опасных | 9 шт. В том числе: Насос мазуто- подготовки 4Н-5х4, МЭН-1, МЭН-2 -2ед. Насос мазутоподготовки (пр. Германия), МЭН-3 -1ед. Насос мазутоподготовки ЦНСГ 60-165, МЦН-1 -1ед. Насос мазуто- подготовки «Вортингтон» МЦН-2 -1ед. Насос мазутный базисного склада 5НК 9х1, МН-1 -1ед. Насос мазутный базисного склада КСМ-300 МН-2 -1ед. Насос мазутный базисного склада 6Н 7х2 МН-2 -2ед. | Год установки: 1959 Пр-ть: 36 м3/ч; Год установки: 1959 Пр-ть: 20 м3/ч Год установки: 1969 Пр-ть: 20 м3/ч Год установки: 1969 Пр-ть: 60 м3/ч Год установки: 2000 Пр-ть: 70 м3/ч Год установки: 2000 Пр-ть: 300 м3/ч Год установки: 1977 Пр-ть: 115 м3/ч | 2.1. |

5. Особые условия строительства:

Выполнение ликвидации в стесненных условиях в здании котельной, ГРП, на территории завода «Дагдизель».

6.	Основные технические решения:

6.1. Предусмотреть снос и утилизацию демонтированных сооружений (мазутные баки, резервуары)

6.2. Предусмотреть демонтаж паровых котлов, паропроводов, газопроводов, крана мостового, мазутных подогревателей, насосов мазута и их сдачу в металлолом.

6.3. Предусмотреть мероприятия:

6.3.1.  обеспечивающие промышленную безопасность и направленные на предупреждение аварий, а также ликвидацию последствий возможных аварийных ситуаций;

6.3.2. обеспечивающие безопасность с учетом геологических, сейсмических климатических факторов;

6.3.3.  направленные на охрану окружающей среды;

6.3.4. обеспечивающие пожарную безопасность.

7.	Основные требования к проектным решениям, содержанию и оформлению проектной документации:

7.1. Проект выполнить в полном соответствии с техническим заданием, требованиями ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов РФ, в том числе в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами»;

- РД 08-492-02 «Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов».

- требования нормативных документов в области промышленной безопасности.

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 2.120-73 «Технический проект»;

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

- СанПиН 2.2.282.4.1340-2003. Санитарные правила и нормы;

-НПБ 105-95. Нормы противопожарной безопасности.

7.2. Разделы проекта ликвидации опасного производственного объекта (ОПО):

- основание для ликвидации объекта;

- перечень ликвидируемых зданий, сооружений, оборудования;

- мероприятия по выведению из эксплуатации зданий, сооружений или оборудования ОПО;

- мероприятия по защите ликвидируемого ОПО от проникновения людей и животных в  опасную зону и внутрь объекта;

- описание и обоснование утвержденного метода ликвидации;

- расчеты размеров опасных зон с учетом утвержденных методов ликвидации;

- оценка возможности повреждения при ликвидации инженерной инфраструктуры;

- методы защиты сетей инженерно-технического обеспечения;

- методы безопасного ведения работ по ликвидации;

- мероприятия по обеспечению безопасности населения;

- решения по вывозу и утилизации отходов;

- ликвидация ОПО потенциально-опасными методами, согласованные с органами государственного надзора.

7.3. Доработка и устранение обоснованных замечаний, выявленных в ходе экспертизы промышленной безопасности проекта и согласований надзорных органов осуществляется за счет Подрядчика в срок, установленный договором. Корректировка проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. После корректировки проектная документация должна быть предоставлена в полном составе и объеме на бумажном и электронном носителе.

8.	Особые требования:

8.1 Подрядчик обеспечивает соответствие проекта всем действующим нормативным правилам и руководящим документам Российской Федерации.

8.2 Проект должен в полном объеме соответствовать ПТЭ, ПТБ и другой нормативной документации.

Стоимость работ в локальных сметных расчетах, объектных и сводном сметном расчете должна приводиться в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года (ТЭР-ах) с пересчетом в итоге в текущий уровень цен. Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной 4 (четыре) комплекта проектной документации по Акту приема-передачи на бумажном носителе и в электронном виде: текстовые и табличные материалы Microsoft Word, Excel, графические - Auto CAD, в том числе сметная документация в формате ПК «ГРАНД Смета».

8.3 Сигнальный вариант ПСД рассмотреть и согласовать с Заказчиком .

9.	Передача проектной документации:

- утверждаемая часть – 4 экз.

- рабочие чертежи – 4 экз.

10.	Требования к срокам и объему выполнения проектных работ:

70 рабочих дней с момента заключения Договора

3. Сведения о Заказчике:

ООО  «Дагестанэнерго»

Юридический адрес: 367007,

г. Махачкала, пр-т Петра1-го,25 «а»

Почтовый адрес: 367007,

Республика Дагестан,  г. Махачкала,

пр-т. Петра 1-го, 25 «а»

Платежные реквизиты:

Р/сч. 407 028 102 603 2000 4814

в  Северо-Кавказском банке СБ РФ

г. Ставрополь

К/сч. 301 018 106 000 000 00 660

БИК 040702660

ОКПО 61863927;

ОГРН 1116164001150;

ОКАТО 82401365000;

# ОКВЭД 40.10.11

# ИНН 0570006131;

# КПП 054101001

Сведения о Поставщике:

Заверенная (Участником или нотариусом) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; о государственной регистрации юридического лица и изменений.

Заверенная (Участником или нотариусом) копия устава в действующей редакции с учетом его изменений и дополнений.

Заверенные (Участником или нотариусом) копии учредительных документов (приказы и протоколы собрания Учредителей и т.п. с учетом их изменений и дополнений), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торгов.

Копия документа о назначении директора (руководителя) организации   (предприятия).

Заверенные (Участником или нотариусом) копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Министерства по налогам и сборам вместе с отчетами о прибылях и убытках за определенный период.

Заверенные (Участником или нотариусом) копии действующих лицензий.

Анкета Участника конкурса (за подписью руководителя организации).

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за   подписью руководителя организации).

Справка о кадровых ресурсах (за подписью руководителя организации).

Доверенности представителю Участника торгов на право ведения переговоров и заключение сделки, других документов, подтверждающих полномочия представителя.

Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о государственной регистрации.

Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации

Техническая и коммерческая информация.

По вопросам разъяснения положений закупочной документации контактное лицо инженер отдела МТО Белоус Семён Павлович, тел. (8722)67-22-87, e-mail: omto2@dagtec.ru, semen.belous@yandex.ru или начальник отдела МТО Юркин Игорь Вячеславович, тел. (8722)67-22-87, e-mail: omts@dagtec.ru

По техническим вопросам контактное лицо: Заместитель главного инженера Багрова Светлана Мехтиевна, тел. (960)410-87-23, email: npto@dagtec.ru

# Проект Договора

## Договор подряда № ____________

г. Махачкала			                                                                         «___»__________2015 года

________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________, и ООО «Дагестанэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Внешнего управляющего Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича, действующего на основании определения АС РД по делу №А15-641/2014 от 15.12.2014 г., именуемые при совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») на условиях тендерной документации Заказчика и тендерного предложения Подрядчика. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в тендерном предложении Подрядчика имеются несоответствия требованиям тендерной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования тендерной документации Заказчика.

1. Предмет договора

# 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по объекту «Разработка проектной документации на ликвидацию опасных производственных объектов Каспийской ТЭЦ ООО «Дагестанэнерго»»  и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются в соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, соответствующим Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметой (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Сроки начала и окончания работ определяются  графиком производства работ (приложение №3 к Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему; передать Заказчику результат работ надлежащего качества.

2.1.2. Согласовать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками в случае их привлечения.

2.1.3 Безвозмездно устранить выявленные при выполнении работ недостатки в течении 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых мероприятий более длительный срок.

2.2.    Заказчик обязан:

2.2.1. Передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные для выполнения технической документации. Представить существующую проектную документацию с планами и разрезами всех зданий и сооружений, указанных в Приложении №1, паспорта оборудования, длины и сортамент труб (паропроводы, газопроводы), а также материалы по техническому обследованию зданий и инженерных сетей. При  отсутствии  документации Подрядчик сам выполняет все обследования и замеры, необходимые для разработки рабочего проекта.

2.2.2. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении проектных работ.

2.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном в разделе 4 Договора.

2.3.    Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до полного устранения нарушений.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять определенные договором объемы работ, в том числе:

- увеличивать или сокращать (исключать) отдельные работы;

- изменять вид, характер и (или) требования к качеству любой части работ.

Стоимость измененных работ формируется в соответствии с Приложением 4 к договору. Указанные изменения, в том числе, влекущие изменение общей стоимости и (или) сроков выполнения работ, должны быть оформлены дополнительным соглашением Сторон.

3.  Порядок производства и приемки работ

3.1. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и их качества.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ.

3.2. Сдача и Приемка выполненных работ производится с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется ежемесячными Актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписываемыми Сторонами.

Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца выполнения работ направляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ в двух экземплярах.

Заказчик осуществляет приемку работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче.

3.3. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ при отсутствии замечаний к качеству и объему выполнения работ. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт о приемке выполненных работ, он обязан предоставить акт обнаружения недостатков работ, являющийся основанием для устранения недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

Обязательства Подрядчика по выполнению работ в полном объеме и передаче их результатов Заказчику, считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта.

4.   Стоимость  работ и  порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ по договору (цена договора) определяется Сметной документацией. являющейся приложением к договору с момента утверждения ее Заказчиком. Цена договора не может превышать _____________ (____________) рублей ____ коп, кроме того НДС по ставке 18% в размере ________________(_____________) рублей ______ коп,  всего ___________ (_______________) рублей _______ коп.

Цена Договора является предварительной. Окончательная цена договора определяется с учетом Порядка определения сметной стоимости работ, являющегося приложением к Договору, исходя из стоимости фактически выполненных работ. При этом стоимость фактически выполненных работ не может превышать стоимость работ, указанную в Сметной документации.

4.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), при условии предъявления Подрядчиком оформленных надлежащим образом соответствующих счета-фактуры и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 договора либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Качество работ. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

- согласовать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком;

- Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

5.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без  согласия Заказчика.

6.   Ответственность сторон

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

6.2. За нарушение установленных Договором сроков начала и/или окончания выполнения работ, Подрядчик но требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения работ.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 1 (один) месяц, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости работ, а также возмещает Заказчику убытки в полном объеме сверх неустойки.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения работ, ненадлежащего качества, а также не соответствующих условиям Договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости работ за каждое такое нарушение и за свой счет устраняет нарушение. При этом исправление некачественно выполненных Подрядчиком работ, а также устранение недостатков не освобождает Подрядчика от ответственности по п. 6.3. Договора.

6.5. За односторонний необоснованный отказ от выполнения работ по договору, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) % стоимости работ.

6.6. В случае нарушения сроков выполнения работ. установленных Графиком производства работ, при отсутствии вины Заказчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с последующим заключением договора на тот же предмет с претендентом, занявшим в ранжировке тендерных предложений позицию, следующую за позицией победителя тендера.

6.7. В случае нарушения установленного Договором срока оплаты выполненных работ Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает неустойку исчисляемую исходя из 1/360 ставки рефинансирования от суммы не перечисленных денежных средств :за каждый день просрочки.

6.8. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 6 договора, начисляются с момента нарушения одной из Сторон условий Договора и подлежат уплате нарушившей обязательства Стороной в течение З (трех) банковских дней с момента предъявления требования об уплате.

6.9. Оплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.

7.    Порядок разрешения споров

7.1. Споры. разногласия требования. возникающие из договора, в том числе связанные с его заключением, изменением. расторжением, недействительностью либо прекращением обязательств по договору, которые не удалось разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Республики Дагестан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Любая из сторон Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ей убытки.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9. Прочие условия

9.1. Изменения и дополнения к Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям. предусмотренным договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

9.3. Передача Подрядчиком своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам не допускается без согласия Заказчика.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, один - для Подрядчика.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, а в части исполнения Сторонами обязательств, и устранения последствий нарушения указанных обязательств — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (приложение 1).

2. Сметная документация (приложение 2).

3. График производства работ (приложение 3).

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «Дагестанэнерго» |  |
| ИНН 0570006131, КПП 054101001 Юридический адрес: 367007, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а» Почтовый адрес: 367007, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а» Платежные реквизиты: Р/с 407 028 102 603 2000 4814 К/с 301 018 106 000 000 00 660 БИК 040702660 Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь |  |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго» |  |
| _________________ /М.М.Баймурзаев/ | _________________ /___________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение №1

к договору № _______ от  «___» ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  разработку проектной документации по объекту:

«Разработка проектной документации на ликвидацию опасных производственных объектов Каспийской ТЭЦ ООО «Дагестанэнерго»

- Район проектирования: г. Каспийск, ул. Ленина, 1

- Вид проектирования: ликвидация

- Стадийность проектирования: проектная  документация.

- Цель проектирования:

Ликвидация опасных производственных объектов в соответствие с требованиями промышленной безопасности:

| №№ п/п | Наименование технического устройства, входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, регистрационный №(если есть), заводской №, наименование опасного вещества | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества Количество обслуживающего персонала | Признак опаснос-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка главного корпуса Участка Каспийской ТЭЦ, тип 3.2. |
| 1 | Паровой котел | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115 0С | НЗЛ -650 - 5 шт. рег. №№ 536, 537, 538,539,540 | Р=32кгс/см2, Тп.п.= 420 0С Год изготовления: 1935 Год ввода в эксплуатацию: 1948, 1950, 1948, 1948,1948 | 2.2. |
| 2 | Паропровод | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115 0С. | 2 шт. рег. №: 37 зав. №№ 1, 2 | Ø273х10, ст.10 L = 109 м (каждый) Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2. |
| 3 | Паропровод с РОУ | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115 0С. | 3 шт. рег. №№ 409/1, 409/2, 415 зав. №№ 1, 3, 4 | Р раб = 33/16 кгс/см2 год изготовления: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2. |
| 4 | РОУ 60 | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более115 0С. | 1 шт. Рег. №: 416 зав. № 2 | Рраб = 33/6 кгс/см2 год изготов-ия: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2. |
| 5 | Кран мостовой | Использование грузоподъемных механизмов | 1 ед. рег. № 510 | Грузоподъемность – 20 т. год изготовления: 1936 Год ввода в эксплуатацию: 1960 | 2.3. |
| 6 | Газопровод высокого давления | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 линия | Рраб=3 кгс/см2 год изготовления: 1965 Год ввода в эксплуатацию: 1965 | 2.1. |
| 7 | Газопровод среднего давления | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 линия | Рраб=0,5 кгс/см2 год изготовления: 1965 Год ввода в эксплуатацию: 1965 | 2.1. |
| 8 | Природный газ | Хранение и транспортирование опасных веществ | Компонентный состав по госту: ГОСТ 18917-82 | Количество- 53,7 млн. м3/в год | 2.1. |
| №№ п/п | Наименование технического устройства, входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, регистрационный №(если есть), заводской №, наименование опасного вещества | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества Количество обслуживающего персонала | Признак опаснос-ти |
| 1 | Мазутный подогреватель | . Хранение и транспортирование опасных веществ | ПМ 64-60 -1 шт. ПМ 40-30– 1 шт. рег. №№: 16724,17257 зав. № №: 1, 3 | Т.пара .= 180 0С Рраб = 5кгс/см2 Год изготовления: 1975, 1984 Год ввода в ксплуатацию: 1979, 1990 | 2.1. |
| 2 | Резервуар мазута | Хранение и транспортирование опасных веществ | 3 шт. рег. №№ 172, 173, 55 зав. №№ 1. 2. 3 | V = 2000 м3 год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.1. |
| 3 | Эстакада мазу- тослива | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 шт. | Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.1. |
| 4 | Мазутный расходный бак | Хранение и транспортирование опасных веществ | 2 шт. рег.№№050, 049 зав. №№ 1, 2 | V = 235 м3 год изготовления: 1956 Год ввода в эксплуатацию: 1956 | 2.1. |
| 5 | Мазутный расходный бак | Хранение и транспортирование опасных веществ | 1 шт. рег. №№ 26285, 26682 зав. №№: 49033, 50619 | V = 720 м3 год изготовления: 1956 Год ввода в эксплуатацию: 1956 | 2.1. |
| 6 | Мазутные насосы | Хранение и транспортирование опасных | 9 шт. В том числе: Насос мазуто- подготовки 4Н-5х4, МЭН-1, МЭН-2 -2ед. Насос мазутоподготовки (пр. Германия), МЭН-3 -1ед. Насос мазутоподготовки ЦНСГ 60-165, МЦН-1 -1ед. Насос мазуто- подготовки «Вортингтон» МЦН-2 -1ед. Насос мазутный базисного склада 5НК 9х1, МН-1 -1ед. Насос мазутный базисного склада КСМ-300 МН-2 -1ед. Насос мазутный базисного склада 6Н 7х2 МН-2 -2ед. | Год установки: 1959 Пр-ть: 36 м3/ч; Год установки: 1959 Пр-ть: 20 м3/ч Год установки: 1969 Пр-ть: 20 м3/ч Год установки: 1969 Пр-ть: 60 м3/ч Год установки: 2000 Пр-ть: 70 м3/ч Год установки: 2000 Пр-ть: 300 м3/ч Год установки: 1977 Пр-ть: 115 м3/ч | 2.1. |

5. Особые условия строительства:

Выполнение ликвидации в стесненных условиях в здании котельной, ГРП, на территории завода «Дагдизель».

6.	Основные технические решения:

6.1. Предусмотреть снос и утилизацию демонтированных сооружений (мазутные баки, резервуары)

6.2. Предусмотреть демонтаж паровых котлов, паропроводов, газопроводов, крана мостового, мазутных подогревателей, насосов мазута и их сдачу в металлолом.

6.3. Предусмотреть мероприятия:

6.3.1.  обеспечивающие промышленную безопасность и направленные на предупреждение аварий, а также ликвидацию последствий возможных аварийных ситуаций;

6.3.2. обеспечивающие безопасность с учетом геологических, сейсмических климатических факторов;

6.3.3.  направленные на охрану окружающей среды;

6.3.4. обеспечивающие пожарную безопасность.

7.	Основные требования к проектным решениям, содержанию и оформлению проектной документации:

7.1. Проект выполнить в полном соответствии с техническим заданием, требованиями ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов РФ, в том числе в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами»;

- РД 08-492-02 «Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов».

- требования нормативных документов в области промышленной безопасности.

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 2.120-73 «Технический проект»;

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

- СанПиН 2.2.282.4.1340-2003. Санитарные правила и нормы;

-НПБ 105-95. Нормы противопожарной безопасности.

7.2. Разделы проекта ликвидации опасного производственного объекта (ОПО):

- основание для ликвидации объекта;

- перечень ликвидируемых зданий, сооружений, оборудования;

- мероприятия по выведению из эксплуатации зданий, сооружений или оборудования ОПО;

- мероприятия по защите ликвидируемого ОПО от проникновения людей и животных в  опасную зону и внутрь объекта;

- описание и обоснование утвержденного метода ликвидации;

- расчеты размеров опасных зон с учетом утвержденных методов ликвидации;

- оценка возможности повреждения при ликвидации инженерной инфраструктуры;

- методы защиты сетей инженерно-технического обеспечения;

- методы безопасного ведения работ по ликвидации;

- мероприятия по обеспечению безопасности населения;

- решения по вывозу и утилизации отходов;

- ликвидация ОПО потенциально-опасными методами, согласованные с органами государственного надзора.

7.3. Доработка и устранение обоснованных замечаний, выявленных в ходе экспертизы промышленной безопасности проекта и согласований надзорных органов осуществляется за счет Подрядчика в срок, установленный договором. Корректировка проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. После корректировки проектная документация должна быть предоставлена в полном составе и объеме на бумажном и электронном носителе.

8.	Особые требования:

8.1 Подрядчик обеспечивает соответствие проекта всем действующим нормативным правилам и руководящим документам Российской Федерации.

8.2 Проект должен в полном объеме соответствовать ПТЭ, ПТБ и другой нормативной документации.

Стоимость работ в локальных сметных расчетах, объектных и сводном сметном расчете должна приводиться в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года (ТЭР-ах) с пересчетом в итоге в текущий уровень цен. Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной 4 (четыре) комплекта проектной документации по Акту приема-передачи на бумажном носителе и в электронном виде: текстовые и табличные материалы Microsoft Word, Excel, графические - Auto CAD, в том числе сметная документация в формате ПК «ГРАНД Смета».

8.3 Сигнальный вариант ПСД рассмотреть и согласовать с Заказчиком .

9.	Передача проектной документации:

- утверждаемая часть – 4 экз.

- рабочие чертежи – 4 экз.

10.	Требования к срокам и объему выполнения проектных работ:

В соответствии с Календарным планом работ к настоящему Договору.

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго» |  |
| _________________ /М.М.Баймурзаев/ | _________________ /___________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 3

к договору подряда №____________

от «____»____________20____ г.

График производства работ

| № п/п | Вид работ (по каждому объекту) | Срок начала работ (число, мес., год) | Срок окончания работ (число, мес., год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации на ликвидацию опасных производственных объектов Каспийской ТЭЦ ООО «Дагестанэнерго» | С даты подписания договора | 70 рабочих дней с момента подписания Договора |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго» |  |
| _________________ /М.М.Баймурзаев/ | _________________ /___________/ |
| м.п. | м.п. |

# Инструкция претенденту

## Подача заявок на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику запроса предложений в письменной форме на бумажном носителе.

3.1.1.1  При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования:

а) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени Участника без доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке.

б) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

в) Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки.

г) Перед подачей заявки должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.), обозначаемый словами «Оригинал Заявки» (копия не обязательна).

д) На конверте указывается следующая информация:

-  наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным извещением.

3.1.1.2 Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания приема заявок. Заявки, полученные позднее установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.

3.1.1.3 Организатор закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

3.1.1.4 После получения заявки организатор обеспечивает его регистрацию.

3.1.1.5 Участник запроса предложений вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

## Подготовка заявок на участие в запросе предложений

    - Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.

    - Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений, кроме случаев подачи альтернативных заявок. При этом внесение изменений в поданную заявку, в том числе изменение цены заявки, не будет расцениваться организатором запроса предложений, как подача «второй» заявки.

    - Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, установленного в ней участником запроса предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.

    - Закупочная документация должна содержать следующие требования по предоставлению Участником сведений и документов:

3.2.4.1 Сведения и документы о участнике запроса предложений, подавшем такую заявку (приложение 3 к Положению):

а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона;

б) для участников запроса предложений - российских юридических лиц: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц; для участников запроса предложений - российских индивидуальных предпринимателей: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

в) документ, подтверждающий полномочия на осуществлении деятельности от имени лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени участника запроса предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для юридических лиц);

г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;

е) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации, если требуется;

ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Заказчиком;

3.2.4.2 Предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной документации:

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцов, которым будет соответствовать товар;

в) указание производителя и страны происхождения товара;

г) описание комплектации товара;

д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг);

е) указание количества товаров, объема работ или услуг;

ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг; предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;

з) иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено закупочной документацией;

и) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг.

    - Участник запроса предложений должен принять все обязательные требования организатора запроса предложений (включая требования по условиям и (или) форме договора).

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника запроса предложений.

## Документация для участия в запросе предложений

Положение о закупках  товаров, работ, услуг для нужд ООО «Дагестанэнерго»; формы: письма о подаче оферты, технического предложения, коммерческого предложения, анкеты Участника и справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, находятся на сайте ООО «Дагестанэнерго» http://dagtec.ru/  в разделе «Нормативные акты».

# УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Рассмотрение заявок

    - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного и оценочного этапов.

    - Комиссия вправе привлекать к процессу оценки  экспертов, специалистов Инициатора закупки.

    - Общий срок проведения Заказчиком закупки отборочного и оценочного этапа должен составлять не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией.

    - Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае заявки участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, а также альтернативные заявки, признанные неприемлемыми, не подлежат оценке.

    - Комиссия рассматривает заявки участников (поступившие заключения от инициатора закупки (экспертов) в случае если они привлекались) и осуществляет ранжирование заявки участников по предпочтительности, после чего определяет лучшее предложение.

## Отборочный этап рассмотрения заявок

    - Отбор участников запроса предложений проводится из числа участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;

в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось.

    - При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представление недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков);

    - В случае если заявка участника запроса предложений или сам участник не отвечают какому-либо из требований Заказчика, его заявка может быть отклонена.

    - В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре, кроме случая подачи альтернативных заявок, все такие заявки данного участника могут быть отклонены.

    - Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.

    - В случае если заявка участника запроса предложений и сам такой участник соответствует всем требованиям Заказчика, данный участник допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом.  Всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте (факсу).

    - В случае если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, либо решением Комиссии признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участник, либо не поступило ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.

    - При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

## Оценочный этап рассмотрения заявок

    - Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации.

    - Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться:

а) цена предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);

б) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей организатора запроса предложений (включая предлагаемые договорные условия);

в) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов.

    - В ходе проведения оценки заявок Комиссия  вправе принять решение о проведении переговоров с участниками, направленных на улучшение предложений участников, в том числе цены, с оформлением соответствующего протокола.

    - По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной.

    - Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Протокол содержит:

а) сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

б) сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

в) наименование участника, предоставившего лучшее предложение (первый порядковый номер), а также следующим за ним участником (второй порядковый номер).